| Обозначение стропа | Грузоподъемность стропа, т, при угле наклона к вертикали | Допус-каемая нагрузка на ветвь | Расчетн. разрывн. усилие ветви каната | Размеры, мм | Диаметр канатов маркировочной группы 1770 (180), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a=0° | 2a=90° | кН | B | L | ГОСТ 2688 | ГОСТ 3071 | ГОСТ 3079 | ГОСТ 7668 | ГОСТ 7669 |
| УСК 2-0,5 | 0,50 | 0,35 | 4,90 | 14,7 | 50 | 800 - 3000 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | - | - |
| УСК 2-0,63 | 0,63 | 0,45 | 6,18 | 18,5 |  |  | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 5,9 |
| УСК 2-0,8 | 0,80 | 0,56 | 7,85 | 23,5 |  |  | 6,9 | 7,6 | - | 6,7 | 6,4 |
| УСК 2-1,0 | 1,00 | 0,70 | 9,81 | 29,5 |  |  | 7,6 | 8,5 | 8,5 | 8,1 | 7,2 |
| УСК 2-1,6 | 1,60 | 1,10 | 15,70 | 47,0 | 150 | 1500 - 30000 | 9,9 | - | - | 9,7 | 8,6 |
| УСК 2-2,00 | 2,00 | 1,40 | 19,62 | 59,0 |  |  | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
| УСК 2-3,2 | 3,20 | 2,30 | 31,40 | 94,0 |  |  | 14,0 | 15,5 | 13,5 | 13,5 | 13,0 |
| УСК 2-5,0 | 5,00 | 3,55 | 49,05 | 147,0 | 200 | 2000 - 30000 | 16,5 | - | 17,0 | 16,5 | 16,0 |
| УСК 2-6,3 | 6,30 | 4,45 | 61,80 | 185,0 |  |  | 19,5 | - | 19,5 | 20,0 | 17,5 |
| УСК 2-8,0 | 8,00 | 5,56 | 78,50 | 235,0 |  |  | 21,0 | - | 21,5 | 22,0 | 19,5 |
| УСК 2-10,0 | 10,00 | 7,10 | 98,10 | 294,0 |  |  | 24,0 | - | 25,0 | 23,5 | 23,0 |
| УСК 2-12,5 | 12,50 | 8,50 | 122,60 | 368,0 |  |  | 27,0 | - | 27,0 | 27,0 | 25,0 |
| УСК 2-16,0 | 16,00 | 11,30 | 157,00 | 470,0 | 250 |  | 30,5 | - | 30,5 | 31,0 | 28,0 |
| УСК 2-20,0 | 20,00 | 14,15 | 196,20 | 589,0 |  |  | 33,5 | - | 35,0 | 34,5 | 32,5 |
| УСК 2-25,0 | 25,00 | 17,70 | 245,25 | 736,0 |  |  | 37,0 | - | 39,0 | 38,0 | 35,5 |