| Обозначение стропа | Грузоподъ- емность, т | Длина стропа L, мм | Обозначение канатной ветви | Допускаемая нагрузка, кН (тс) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на звено | на захват |
| 1 СК-1,0 1 СК-1,25 | 1,0 1,25 | 1100 - 15000 | ВК-1,0 ВК-1,25 | 9,81 (1,0) 12,26 (1,25) |
| 1 СК-1,6 1 СК-2,0 1 СК-2,5 | 1,6 2,0 2,5 | 1400 - 16000 | ВК-1,6 ВК-2,0 ВК-2,5 | 5,70 (1,6) 19,62 (2,0) 24,52 (2,5) |
| 1 СК-3,2 1 СК-4,0 1 СК-5,0 | 3,2 4,0 5,0 | 1500 - 20000 | ВК-3,2 ВК-4,0 ВК-5,0 | 31,40 (3,2) 39,24 (4,0) 49,05 (5,0) |
| 1 СК-6,3 1 СК-8,0 1 СК-10,0 | 6,3 8,0 10,0 | 2000 - 20000 | ВК-6,3 ВК-8,0 ВК-10,0 | 61,80 (6,3) 78,50 (8,0) 98,10 (10,0) |
| 2 СК-1,25 2 СК-1,6 | 1,25 1,6 | 1100 - 15000 | ВК-1,0 ВК-0,8 | 12,25 (1,25) 15,70 (1,6) | 9,81 (1,0) 12,26 (1,25) |
| 2 СК-2,0 2 СК-2,5 2 СК-3,2 | 2,0 2,5 3,2 | 1400 - 16000 | ВК-1,6 ВК-2,0 ВК-2,5 | 19,62 (2,0) 24,52 (2,5) 31,40 (3,2) | 15,70 (1,6) 19,62 (2,0) 24,52 (2,5) |
| 2 СК-4,0 2 СК-5,0 2 СК-6,3 | 4,0 5,0 6,3 | 1500 - 20000 | ВК-3,2 ВК-4,0 ВК-5,0 | 39,24 (4,0) 49,05 (5,0) 61,80 (6,3) | 31,40 (3,2) 39,24 (4,0) 49,05 (5,0) |
| 2 СК-8,0 2 СК-10,0 2 СК-12,5 | 8,0 10,0 12,5 | 2000 - 20000 | ВК-6,3 ВК-8,0 ВК-10,0 | 78,50 (8,0) 98,10 (10,0) 122,60 (12,5) | 61,80 (6,3) 78,50 (8,0) 98,10 (10,0) |
| 3 СК-1,6 3 СК-2,0 3 СК-2,5 | 1,6 2,0 2,5 | 1200 - 15000 | ВК-0,8 ВК-1,0 ВК-1,25 | 15,70 (1,6) 19,62 (2,0) 24,52 (2,5) | 7,85 (0,8) 9,81 (1,0) 12,26 (1,25) |
| 3 СК-3,2 3 СК-4,0 3 СК-5,0 | 3,2 4,0 5,0 | 1600 - 16000 | ВК-1,6 ВК-2,0 ВК-2,5 | 31,40 (3,2) 39,24 (4,0) 49,05 (5,0) | 15,70 (1,6) 19,62 (2,0) 24,52 (2,5) |
| 3 СК-6,3 3 СК-8,0 | 6,3 8,0 | 1700 - 20000 | ВК-3,2 ВК-4,0 | 61,80 (6,3) 78,50 (8,0) | 31,40 (3,2) 39,24 (4,0) |
| 3 СК-10,0 3 СК-12,5 3 СК-16,0 3 СК-20,0 | 10,0 12,5 16,0 20,0 | 2200 - 20000 | ВК-5,0 ВК-6,3 ВК-8,0 ВК-10,0 | 98,10 (10,0) 122,60 (12,5) 157,00 (16,0) 196,20 (20,0) | 49,05 (5,10) 61,80 (6,3) 78,50 (8,0) 98,10 (10,0) |
|  |  |  |  | на звено 1 | на звено 2 | на захват |
| 4 СК-2,0 4 СК-2,5 4 СК-3,2 | 2,0 2,5 3,2 | 1300 - 15000 | ВК-0,8 ВК-1,0 ВК-1,25 | 19,62 (2,0) 24,52 (2,5) 31,40 (3,2) | 12,26 (1,25) 15,70 (1,6) 19,62 (2,0) | 7,85 (0,8) 9,81 (1,0) 12,26 (1,25) |
| 4 СК-4,0 4 СК-5,0 4 СК-6,3 | 4,0 5,0 6,3 | 1600 - 16000 | ВК-1,6 ВК-2,0 ВК-2,5 | 39,24 (4,0) 49,05 (5,0) 61,80 (6,3) | 24,52 (2,5) 31,40 (3,2) 39,24 (4,0) | 15,70 (1,6) 19,62 (2,0) 24,52 (2,5) |
| 4 СК-8,0 4 СК-10,0 4 СК-12,5 | 8,0 10,0 12,5 | 1800 - 20000 | ВК-3,2 ВК-4,0 ВК-5,0 | 78,50 (8,0) 98,10 (10,0) 122,60 (12,5) | 49,05 (5,0) 61,80 (6,3) 78,50 (8,0) | 31,40 (3,2) 39,24 (4,0) 49,05 (5,10) |
| 4 СК-16,0 4 СК-20,0 4 СК-25,0 | 16,0 20,0 25,0 | 2500 - 25000 | ВК-6,3 ВК-8,0 ВК-10,0 | 157,00 (16,0) 196,20 (20,0) 245,25 (25,0) | 98,10 (10,0) 122,60 (12,5) 157,00 (16,0) | 61,80 (6,3) 78,50 (8,0) 98,10 (10,0) |