| Обозначение стропа | Грузоподъемность стропа, т, при угле наклона к вертикали | Допус-каемая нагрузка на ветвь | Расчетн. разрывн. усилие ветви каната | Размеры, мм | Диаметр канатов маркировочной группы 1770 (180), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a=0° | 2a=90° | кН | L | l | ГОСТ 2688 | ГОСТ 3071 | ГОСТ 3079 | ГОСТ 7668 | ГОСТ 7669 |
| УСК 1-0,5 | 0,50 | 0,35 | 4,90 | 29,40 | 1000 - 15000 | 240 | 7,60 | 8,50 | - | - | 7,20 |
| УСК 1-0,63 | 0,63 | 0,45 | 6,18 | 37,00 |  |  | 8,30 | 9,00 | 8,50 | 8,10 | - |
| УСК 1-0,8 | 0,80 | 0,56 | 7,85 | 47,00 | 2000 - 20000 | 280 | 9,00 | - | - | - | 8,60 |
| УСК 1-1,0 | 1,00 | 0,70 | 9,81 | 58,00 |  |  | 11,00 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 10,50 |
| УСК 1-1,6 | 1,60 | 1,10 | 15,70 | 94,20 |  | 320 | 14,00 | - | 13,50 | 13,50 | 13,00 |
| УСК 1-2,00 | 2,00 | 1,40 | 19,62 | 118,00 |  |  | 15,00 | - | 15,50 | - | 14,50 |
| УСК 1-3,2 | 3,20 | 2,30 | 31,40 | 188,00 | 3000 - 25000 | 400 | 19,50 | - | 19,50 | 20,00 | 17,50 |
| УСК 1-5,0 | 5,00 | 3,55 | 49,05 | 294,00 |  |  | 24,00 | - | - | 23,50 | 23,00 |
| УСК 1-6,3 | 6,30 | 4,45 | 61,80 | 370,00 |  |  | 27,00 | - | 27,00 | 27,00 | 25,0 26,5 |
| УСК 1-8,0 | 8,00 | 5,56 | 78,50 | 470,00 | 4000 - 30000 | 500 | 30,50 | - | 30,50 | 31,00 | 30,00 |
| УСК 1-10,0 | 10,00 | 7,10 | 98,10 | 588,00 |  |  | 33,50 | - | 35,00 | 33,00 | 32,50 |
| УСК 1-12,5 | 12,50 | 8,50 | 122,60 | 735,00 |  |  | 37,00 | - | 39,00 | 38,00 | 35,5 36,5 |